| composants | nbre | références | PU | boitier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cintégré TL082 | 1 |  | 0,58 | dil8 |
| Cintégré TL084 | 1 |  |  | dil16 |
| diode 1N5400 50V-3A | 1 |  |  |  |
| diode 1N4148 | 5 |  | 0,34 |  |
| transistor BD137 | 2 |  | 0,49 | TO-126 |
| transistor BDX18 | 1 |  | 2,08 | TO-3 |
| transistor 2N3055 | 1 |  | 2,02 | TO-3 |
| vumètre | 1 |  |  |  |
| interrupteur bipolaire | 1 |  |  |  |
| R 100 /2W | 1 |  |  |  |
| R 47 | 1 |  |  |  |
| R100 | 1 |  |  |  |
| R 270 | 1 |  |  |  |
| R 470 | 1 |  |  |  |
| R 1K | 2 |  |  |  |
| R 1,8 K | 2 |  |  |  |
| R 2,7 K | 1 |  |  |  |
| R 4,7 K | 1 |  |  |  |
| R 10 K | 3 |  |  |  |
| R 33 K | 2 |  |  |  |
| R 100 K | 2 |  |  |  |
| R 220 K | 1 |  |  |  |
| R 270 K | 1 |  |  |  |
| R 1 M | 1 |  |  |  |
| R 470 potentiomètre lin | 1 |  |  |  |
| R 27 K ajustable lin | 1 |  |  |  |
| R 1,5 M potentiomètre lin | 1 |  |  |  |
| C 1nF | 1 |  |  |  |
| C 4,7 nF | 4 |  |  |  |
| C 8,2 nF | 2 |  |  |  |
| C 10 nF | 1 |  |  |  |
| C 0,1 µF | 2 |  |  |  |
| C 0,47 µF | 1 |  |  |  |
| C 100 µF | 4 |  |  |  |
| C 0,22 µF / 400 V | 2 |  |  |  |
| circuit imprimé | 2 |  |  |  |
| barreau ferrite 10x200mm | 7 |  |  |  |
| boîtier | 2 |  |  |  |
| connecteurs, fils, accessoires | n |  |  |  |
| connecteur pile 6 LR61 9V | 2 |  |  |  |

# Text boxes

insertion des barres ferrite dans le tube

bobine émettrice : 1000 spires fil émaillé D=0,8mm sur tube D=30mm, L=200mm

(4 couches de 250 spires)

~100 mètres

bobine réceptrice :

1ère version :

10000 spires fil émaillé

D=0,2mm sur tube D=30mm, L=200mm

(10 couches de 1000 spires)

~ 1000 mètres

2ème version :

cadre de 57,5 cm x 57,5 cm,

270 spires, D= ?

~545 mètres